# Übungsaufgaben Physik

# Newtonsche Mechanik

1.) Wie lange benötigt ein 85 kW Motor theoretisch, um ein 1,2 t schweres Fahrzeug auf 90 km/h zu beschleunigen?

2.) Ein Elektron der Masse me =  9,1 . 10-31 kg wird von einer konstanten Kraft F = 4 . 10-17 N beschleunigt. Welche Geschwindigkeit hat es nach 10-8 s?

3.) Berechnen Sie über die Energie die Geschwindigkeit eines Elektrons, das über eine Strecke von 10-3 m die Kraft aus Aufgabe 2.) erfahren hat.

4.) Welcher Bahnradius ergibt sich, wenn ein Elektron mit der Geschwindigkeit ve = 2 . 105 m/s eine Zentripetalkraft von  3 . 10–19 N erfährt?